BÁZISÁLLOMÁS PÁLYÁZAT

Pályázó neve, címe:

Név:		Híradástechnika-Telecommunication Kft. (HT-TC Kft.)

Címe:		1116. Budapest, Temesvár utca 20. (1. kép)

A Bázisállomás lehetséges helyét bemutató térképrészlet az Andor utca-Galvani utca-Szerémi út-Mesterházi út-Albert utcák által határolható be. (2. kép)

A Bázisállomás lehetséges helye az alábbi koordinátákon található Temesvár utca-Kondorfa utca (2. kép) kereszteződésében álló un. 2-es irodaépület, tetőtéri gépészeti egységeinek kiemelkedő teteje.

A felkínált Bázisállomás helyszín WGS84/ koordinátái:

N47.453434, E19.042402, azonnal megnézhető a http://maps.google.com/-on.)

A felkínált Bázisállomás helyszínen korábban a MATÁV Lágymányos TC területi ellátást biztosító RAS Bázisállomása volt berendezve. Az antenna tartó árbócok és a tetőn megépített kábel-köteg tartó tálcák jelenleg is a helyükön vannak. Készítettünk a felülnézeti képről egy közepes nagyítást, (3. kép). Egy további nagyítást mutat a (4. kép). A Bázisállomás erősáramú rendszer nyomvonala ki van építve.

Az épület irodaház (5. kép) funkcióban üzemel, nem kell tartani az ott lakók „rádiósugárzás” ellenes fellépésével.

A kiemelkedő épületrész tetején 3 db. antennatartó árbóc (6. kép) van jelenleg, úgymint ÉK árbóc, ÉNY árbóc és DNY árbóc, amelyek alkalmasságáról Önöknek kell majd dönteniük.

Az antennatartó árbócok, (7. kép és 8. kép) valamint kábeltartó tálcák és a földelési rendszer természetesen átvizsgálást és karbantartást igényelnek.

Az épületek 24 órás, folyamatos portaszolgálat ellenőrzése alatt vannak. Szükség esetén zárt (9. kép és 10. kép) személygépkocsi parkoló vehető igénybe.

A „2.-es épület” déli végén tehergépkocsi bejárat (11. kép) van. A tetőrészhez ott külön lépcsőházon át juthatunk fel.

A „2.-es épület” dél-keleti oldaláról készíett (12. kép) fotón láthatóan, a kiemelkedő tetőrészen kb. 200 m2 területű, lapos, bitumenes fedésű a tető.

Továbbá a „2.-es épület” déli végének keleti oldalán, közvetlenül a kiemelkedő tetőrész alatt (12. kép) többféle alapterületű, bérelhető szoba található. Ezek egyikében volt berendezve a RAS Bázisállomás és a szükség-áramellátást biztosító akkumulátor egység.

Amennyiben kérdés merül fel, vagy további adatra van szükség, kérem jelezzék.

A meglévő infrastruktúra használata és a bérlet, beleértve a tető használatot és esetlegesen szükséges helység biztosítását, továbbá az örzés-védő szolgálatot, vagy bármilyen más, akár ügyeleti szolgálat ellátása céljára, egy mindent egybefoglaló Szolgáltatási Szerződést kell megkötnünk.

Üdvözlettel,

Budapest, 2010. július 10.

Benyovszky Gábor

ügyvezető, HT-TC Kft.

Tel:0630 9545 740

Email:gbenyov@t-email.hu

Melléklet: bazisallomas_palyazat.xls

Képmelléklet:13 db.

Kép mellékletek:

1. kép

(a Híradástechnika-Telecommunication Kft. személy bejárata,

1116. Budapest, Temesvár utca 20.)

2. kép

(Térképrészlet, Andor utca-Galvani utca-Szerémi út-Mesterházi út-Albert utca)

3. kép

A Bázisállomás helyszín, a korábban felszerelt antenna tartó árbócok bejelölésével.

4. kép

Nagyítás a Bázisállomás helyszínről, a korábban felszerelt antenna tartó árbócok bejelölésével.

5. kép

„2. épület”, irodaház.

6. kép

A jelenleg felszerelt ÉK-, ÉNY- és DNY árbócok.

7. kép

A jelenleg felszerelt ÉK-, ÉNY árbócok.

8 kép

A jelenleg felszerelt DNY árbócok.

9. kép

A zárt parkoló bejárata

10. kép

Nagyítás a zárt parkoló bejárata felöl nézve.

11. kép

Tehergépkocsi bejárat a „2.-es épület” déli végénél.

12. kép

Nagyítás a tehergépkocsi bejárat felöl nézve.

13 kép

A „2.-es épület” DK oldala, közvetlenül a kiemelkedő tetőrész alatt többféle alapterületű, bérelhető szoba található.