# MÉRÉSI SEGÉDLET a Nokia 6680, a Field Test és CellTrack programokhoz, és adatátvitel ellenőrzés

Készítette: Benyovszky Gábor

(információ: +36 30 9545 740

segítség-INS: http://www.hiradastechnika.eu/hiradastechnika-telecommunication_kft/ingyen_net_segely/ )

Cégnév:	Híradástechnika-Telecommunication Kft. (HT-TC Kft.)

Címe:		1116. Budapest, Temesvár utca 20.

A címben szereplő telefon és a mérőprogramok együttese, sokkal több adattal szolgál,  mint, amelyekre antenna telepítőknek szükségük lehet.

## A 2G hálózat mérése (950 MHz és 1800 MHz sávok)

-Indítsuk a „Field Test” programot a menüből.

-Nyomjuk meg az „Opciók” gombot.

-Állítsuk a cursort a „Change display” sorra.

-Irjuk be a felkínált sorba: „8101”.

-Nyomjunk „OK”-t.

-Nyomjuk meg az „Opciók” gombot.

-Állítsuk a cursort a „Execute” sorra.

-Irjuk be a felkínált sorba: „1”.

-A telefon magától újraindul, PIN kódot nem kér.

-Indítsuk a „Field Test” programot a menüből.

### Az aktív csatorna sorszáma és térereje

-Az 1.1 képernyőn látható „Channel num” melletti szám az éppen aktív csatorna sorszáma.

-Az 1.1 képernyőn látható „Rx level” melletti szám az éppen aktív csatorna térerősség értéke „dBm” egységekben.

### A szomszédos csatornák sorszáma és térereje

-Nyomjuk a „LE” gombot meg kétszer.

-Az 1.3 képernyőn látható „Serving cell info” alatti „CH:” alatti szám az éppen aktív csatorna sorszáma.

-Az 1.3 képernyőn látható „RX” alatti szám az éppen aktív csatorna térerősség értéke „dBm” egységekben.

-Az 1.3 képernyőn látható „1. Neighbor info” alatti „CH:” alatti szám az első szomszéd csatorna sorszáma.

-Az 1.3 képernyőn látható „1. Neighbor info” alatti „RX” alatti szám az első szomszéd csatorna térerősség értéke „dBm” egységekben.

-Az 1.3 képernyőn látható „2. Neighbor info” alatti „CH:” alatti szám a második szomszéd csatorna sorszáma.

-Az 1.3 képernyőn látható „2. Neighbor info” alatti „RX” alatti szám a második szomszéd csatorna térerősség értéke „dBm” egységekben.

-Nyomjuk a „LE” gombot egyszer.

-Az 1.4 képernyőn látható „3. Neighbor info” alatti „CH:” alatti szám a harmadik szomszéd csatorna sorszáma.

-Az 1.4 képernyőn látható „3. Neighbor info” alatti „RX” alatti szám a harmadik szomszéd csatorna térerősség értéke „dBm” egységekben.

-Az 1.4 képernyőn látható „4. Neighbor info” alatti „CH:” alatti szám a negyedik szomszéd csatorna sorszáma.

-Az 1.4 képernyőn látható „4. Neighbor info” alatti „RX” alatti szám a negyedik szomszéd csatorna térerősség értéke „dBm” egységekben.

-Az 1.4 képernyőn látható „5. Neighbor info” alatti „CH:” alatti szám az ötödik szomszéd csatorna sorszáma.

-Az 1.4 képernyőn látható „5. Neighbor info” alatti „RX” alatti szám az ötödik szomszéd csatorna térerősség értéke „dBm” egységekben.

-Nyomjuk a „LE” gombot egyszer.

-Az 1.5 képernyőn látható „6. Neighbor info” alatti „CH:” alatti szám a hatodik szomszéd csatorna sorszáma.

-Az 1.5 képernyőn látható „6. Neighbor info” alatti „RX” alatti szám a hatodik szomszéd csatorna térerősség értéke „dBm” egységekben.

-Az 1.5 képernyőn látható „7. Neighbor info” alatti „CH:” alatti szám a hetedik szomszéd csatorna sorszáma.

-Az 1.5 képernyőn látható „7. Neighbor info” alatti „RX” alatti szám a hetedik szomszéd csatorna térerősség értéke „dBm” egységekben.

-Az 1.5 képernyőn látható „8. Neighbor info” alatti „CH:” alatti szám a nyolcadik szomszéd csatorna sorszáma.

-Az 1.5 képernyőn látható „8. Neighbor info” alatti „RX” alatti szám a nyolcadik szomszéd csatorna térerősség értéke „dBm” egységekben.

### Szükség lehet a jelminőség optimalizálására

(A „jelminőség optimalizálására” akkor van szükség, ha a térerő mérések jó eredményei ellenére a digitális kapcsolat szakadozik, vagy akár lehetetlen. Tipikus a jelenség

sűrűn ellátott területek,

kiemelkedő pontjain történő

méréskor tapasztalható.

Ezekben az esetekben az ügyfél (a jó terjedési pozíciója miatt) ugyanazon a csatornán (frekvencián) működő EGYNÉL TÖBB bázisállomást ér el. Ezek egymással interferenciát okoznak. A jelenség leleplezhető az „Rx quality” jellemző megmérésével és annak optimalizálásával.

Összefoglalva:

Ilyenkor (az antenna állításával) NEM a térerő maximalizálása-, hanem az „Rx quality” jellemző minimalizálása, a cél.)

-Nyomjuk meg az „Opciók” gombot.

-Állítsuk a cursort a „Change display” sorra.

-Irjuk be a felkínált sorba: „0102”.

-Kezdeményezzünk „TEST” hívást.

Az „Rx quality” melletti számértéket optimalizáljuk úgy, hogy lehetőség szerint „0” (hibamentes) értéket mutasson.

## A 3G hálózat mérése (1900 MHz - 2100 MHz sáv)

-Indítsuk a „Field Test” programot a menüből.

-Nyomjuk meg az „Opciók” gombot.

-Állítsuk a cursort a „Change display” sorra.

-Irjuk be a felkínált sorba: „8101”.

-Nyomjunk „OK”-t.

-Nyomjuk meg az „Opciók” gombot.

-Állítsuk a cursort a „Execute” sorra.

-Irjuk be a felkínált sorba: „2”.

-A telefon magától újraindul, PIN kódot nem kér.

-Indítsuk a „Field Test” programot a menüből.

### Az aktív csatorna sorszáma és térereje

-Nyomjuk meg az „Opciók” gombot.

-Állítsuk a cursort a „Change display” sorra.

-Irjuk be a felkínált sorba: „4605”.

-Nyomjunk „OK”-t.

-A 46.5. képernyőn látható „PLMN scramb code” melletti szám az éppen aktív csatorna jellemző azonosító kódszáma.

-Nyomjuk meg az „Opciók” gombot.

-Állítsuk a cursort a „Change display” sorra.

-Irjuk be a felkínált sorba: „4112”.

-Nyomjunk „OK”-t.

-Az 41.12. képernyőn látható „INTRA RSSI” alatti szám az éppen aktív csatorna térerősség értéke 3 számjeggyel kiírva. Ezt „dBm” egységekben úgy fejezzük ki, hogy a látott értéket elosztjuk „-10”-el.

## Mérés a CellTrack programmal

A CellTrack mérőprogram használatában a grafikus folytonos megjelenítés ad hasznos információt a térerőről és a térerő változásáról.

Azonban a program jelenlegi állapotában KIZÁRÓLAG az első, a program bekapcsolása utáni térerősséget mutatja, és nem végzi el a változó térerősség grafikus bemutatását.

### 2G mérés a CellTrack programmal

### 3G mérés a CellTrack programmal

## Adatátviteli sebesség mérések

A mobilkapcsolatok egyre nagyobb százaléka adatátviteli/internet feladatokat old meg. Az ügyfél egyetlen dolgot igényel: minél nagyobb -le és feltöltési- sebessége legyen.

### Mérés az ügyfél gépén

Cégünk fenntart egy Nokia 6680 mobiltelefon optimalizált oldalt, a

www.hiradastechnika.eu URL címen.

Az oldal alján található a „Műszaki / internet eszközök” ablak:

http://www.hiradastechnika.eu/muszaki_internet_eszkozok.

Az oldalon több adatátviteli információ található, köztük számos sebességmérési lehetőség. Mindegyik más-más feladatot lát el.

### Mérés az ügyfél gépén a „kilométerórás” ablak használatával

Korszerű gépeken futtatott, korszerű szoftverekkel működő gépen a legcélszerűbb ennek használata. Rákattintva „kilométerórás” ablakra, majd a „Teszt megkezdése” ablakra, indul el a letöltési sebesség mérése, majd ezután lefut a feltöltési sebesség mérés.

### Mérés az ügyfél gépén a „WLA” ablak használatával

Kevésbe korszerű gépeken, régebbi szoftverekkel működtetett gépek nehézkesen boldogulnak a fenti eszközökkel, ezért tartjuk a „WLA” ablakot. Az ablak használatával csak letöltési sebesség eredmény kaphatunk.

### Mérés az ügyfél gépén, a nemzetközi kapcsolatok ellenőrzése

Amennyiben valaki arra lenne kíváncsi, hogy a saját gépe és a világ valamely ismert pontja között milyen az adatátvitel lehetősége, használható a „SPEEDTEST.NET” ablak. Itt megkapjuk a gépünk és a tetszőleges távoli célállomás közötti feltöltési- és letöltési sebesség lehetőséget.

### Mérés az ügyfél gépén, az amerikai kapcsolatok ellenőrzése

A fentiekhez hasonló célt szolgál, de csak néhány amerikai szerverrel kapcsolatot tartó ablak, a „speakeasy”. Itt is megkapjuk a gépünk és a távoli amerikai célállomás közötti feltöltési- és letöltési sebesség lehetőséget.

### Mérés a „TESZT Nokia 6680” telefonnal

Előfordulhat, hogy egy ügyfél számítógépe nem képes adatátviteli/internet feladatokat ellátni, kapcsolatot létrehozni. Ennek oka lehet

-egy adott BS adatátviteli problémája,

-elérhető térerősség alacsony értéke,

-az adatátviteli mobileszköz szoftver és/vagy hardver problémája,

-az ügyfél számítógépe és a mobileszköz illesztési problémája,

-az ügyfél számítógépének bármilyen szoftver és/vagy hardver problémája.

Ilyenkor hasznos, ha egy teljesen független eszközzel, a mérési célú Nokia 6680 telefonnal bemutatható az adatátvitel megléte, vagy nem-megléte.

-Indítsuk az „Internet” programot a menüből.

-Nyomjuk meg az „Opciók” gombot.

-Állítsuk a cursort a „Navigációs beáll.-ok” sorra.

-Nyomjuk meg a „jobbra” gombot.

-Válasszuk a „Webcím megnyitása” lehetőséget.

-Nyomjuk meg a „Kiválaszt” gombot.

-Az üres sorba írjuk be:www.hiradastechnika.eu. Többször már soha nem kell beírnunk, mert a telefon ezt a címet a továbbiak számára megjegyzi.

-Gördüljünk le a lap aljára, vigyük a cursort vagy a „csavarhúzós” ikonra, vagy a „Műszaki/Internet eszközök” sorra.

-Nyomjuk meg az „Opciók” gombot.

-Nyomjuk meg a „Kiválaszt” gombot.

-A cursor a „Broadband” ikonon áll.

-Nyomjuk meg az „Opciók” gombot.

-Nyomjuk meg a „Kiválaszt” gombot, a „Megnyitás” soron.

-Megnyílik a „BBR Mobile speed test” oldal:

http://www.dslreports.com/mspeed?jisok=1

-A „lefele” gombbal válasszuk ki a „100k” ablakot.

-Nyomjuk meg az „Opciók” gombot.

-Nyomjuk meg a „Kiválaszt” gombot, a „Megnyitás” soron.

Amennyiben a mérés problémamentesen megtörténik, a képernyőn kiírásra kerül akár 2G GPRS, akár 2G EDGE, akár 3G UMTS esetben a kbit/sec sebesség érték.

(Ne felejtsük el, hogy a Nokia 6680-on mérve a sebesség elméleti határa 384 kbit/sec bármely hálózaton mérve, a telefon „beépített gyári” korlátai miatt, azonban a gyakorlatban maximum 120 kbit/sec értéket fogunk kapni.)

### „TESZT Nokia 6680” telefon WEB könyvjelző beállítása

Nagyon gyorssá tehető egy többször és rendszeresen meglátogatandó oldal ismételt megjelentetése, ha alkalmazzuk a már meglátogatott oldalon a „Könyvjelző” lehetőséget. Így egy oldal ismételt meglátogatása, csak a ”Menü” után az „Internet”-be való belépéssel, a felkínált listából való választással azonnal lehetséges lesz.

Budapest, 2010. november 15.

Benyovszky Gábor

# Tartalomjegyzék

MÉRÉSI SEGÉDLET a Nokia 6680, a Field Test és CellTrack programokhoz, és adatátvitel ellenőrzés	1

A 2G hálózat mérése (950 MHz és 1800 MHz sávok)	1

Az aktív csatorna sorszáma és térereje	1

A szomszédos csatornák sorszáma és térereje	1

Szükség lehet a jelminőség optimalizálására	2

A 3G hálózat mérése (1900 MHz - 2100 MHz sáv)	2

Az aktív csatorna sorszáma és térereje	3

Mérés a CellTrack programmal	3

2G mérés a CellTrack programmal	3

3G mérés a CellTrack programmal	3

Adatátviteli sebesség mérések	3

Mérés az ügyfél gépén	3

Mérés az ügyfél gépén a „kilométerórás” ablak használatával	4

Mérés az ügyfél gépén a „WLA” ablak használatával	4

Mérés az ügyfél gépén, a nemzetközi kapcsolatok ellenőrzése	4

Mérés az ügyfél gépén, az amerikai kapcsolatok ellenőrzése	4

Mérés a „TESZT Nokia 6680” telefonnal	4

„TESZT Nokia 6680” telefon WEB könyvjelző beállítása	5

Tartalomjegyzék	6

| A látogatók száma, az indulás (2007. január 1.-e) óta |  |  |
| --- | --- | --- |

Az utolsó frissítés idõpontja: 02/11/2011 10:46:24

Az oldal elhelyezése a net-en: http://www.hiradastechnika.eu/

| Vissza a kályhához ( főoldal - kezdőlap - home page ) |
| --- |
| Web designer: Benyovszky Gábor | Available resolutions: 640x480, 800x600, 1024x768 or highest pixel, and 8, 16, 24 or highest color bits. These pages tested by: Netscape Browser, Windows Explorer, Mozilla Firefox, Flock, Opera, Google-Chrome and Symbian (mobile-phone) softwares. |  |
| Informácó, elérhetőség, mobil telefon, SMS: | +36-30-9545-740 |  |
| Elérhetőség levélben: | email: gbenyov@t-email.hu |  |